ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о предупреждении производственного травматизма

при проведении работ по уборке зерновых культур в 2016 году

Уборка зерновых культур для тружеников села является одной из самых ответственных и напряженных работ.

Требования безопасности к организации уборочных работ, обслуживающему персоналу, технологическим процессам, состоянию уборочной техники, полям, санитарно-бытовому обеспечению  регламентированы нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами.

Кроме того, одним из обязательных условий в обеспечении безопасности труда в период уборки зерновых культур в организациях агропромышленного комплекса (далее – организации АПК) является осуществление действенного контроля за  соблюдением установленных для должностных лиц и работников обязанностей, требований трудовой и производственной дисциплины.

Вследствие нарушения в процессе уборки правил безопасности при эксплуатации машин и механизмов, а также инструкций по охране труда, ошибок обслуживающего персонала проявляются действия опасных факторов, приводящих к травмированию или смерти.

Однако на практике не единичными являются случаи, когда со стороны руководителей, специалистов и работников организаций АПК не обеспечивается соблюдение установленных технических и технологических регламентов при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов и оборудования. Кроме того, имеют место случаи невыполнения и игнорирования ими должностных обязанностей и требований инструкций по охране труда, трудовой и производственной дисциплины.

По оперативным данным в 2016 году в результате несчастных случаев на производстве при выполнении уборочных работ 2 работника погибли и 2 получили тяжелые травмы.

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли:

1.  31.07.2016 года с работником КСУП "Березина-агропродукт". При уборке ячменя жатка комбайна КЗС-1218 "Полесье" захватила кочку земли. Комбайнер остановил комбайн, не заглушив при этом двигатель, используя крючок начал очищать ножи жатки от прилегающей земли. В это время произошел пуск мотовила, комбайнера захватило мотовилом и затянуло под шнек в наклонную камеру, где он был смертельно травмирован.

2. В ГУО «Хотимский ГПЛ-16» 5 августа 2016 года при производстве загрузки автомобиля зерном в зерновом складе работник от пробитого (поврежденного) токопроводящего кабеля зерно – загрузочной машины получил разряд электрического тока, от чего умер на месте происшествия.

Несчастные случаи, приведшие к тяжелым производственным травмам, произошли:

1. 19.07.2016 года с трактористом-машинистом Филиала «Князево» ОАО «Агрокомбинат Скидельский». При проведении уборочных работ на производственном участке №2, остановил комбайн Джон-Дир под линией электропередач, залез на кабину, чтобы посмотреть в бункер и был поражен электротоком. В результате получены ожоги рук и ног.

2. 24.07.2016 года с комбайнером ОАО «Нивы»  Жлобинского района при очистке жатки зерноуборочного комбайна КЗС-10 произошло самовключение и режущим ножом была повреждена стопа работника.

Многие из установленных нарушений, повлекших несчастные случаи, могли быть своевременно выявлены и устранены, в частности, путем оперативного участия общественных инспекторов по охране труда.

В целях недопущения несчастных случаев и их повторения при проведении всего комплекса уборочных работ, профилактики нарушений требований охраны труда необходимо:

довести информацию об имевших место несчастных случаях, происшедших при проведении уборочных работ, до сведения привлекаемых к ним работников;

активизировать работу общественных инспекторов по охране труда;

в целях исключения случаев травмирования работников обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36 (далее – Правила);

ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

Техническая инспекция труда

Белорусского профсоюза работников АПК