# Основные требования пожарной безопасности при проведении уборочных работ

1.  Комбайнеры, машинисты сушильных комплексов, водители, трактористы, а также должностные лица, привлекаемые к уборке урожая, должны пройти инструктаж в объеме пожарно-технического минимума.

2. С работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, должен быть проведен целевой инструктаж по пожарной безопасности с отметкой в журнале по охране труда.

3. Выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке зерновых культур, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями, за исключением техники, оборудованной для работы в данных условиях, что подтверждается эксплуатационной и технической документацией завода-изготовителя.

4. Водитель транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания не реже 2–3 раз в смену должен очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара.

5. Необходимо своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки и другие вращающиеся детали и узлы комбайнов и уборочных машин.

6. Технический осмотр и кратковременная стоянка уборочных машин и агрегатов допускается не ближе 30 м от хлебных массивов.

7. В местах уборки зерновых культур должно быть организовано дежурство пожарной либо приспособленной для целей пожаротушения техники.

8. Передвижение зерноуборочной техники необходимо производить группами с обеспечением сопровождения пожарной аварийно-спасательной либо техникой, приспособленной для тушения пожара.

9. Готовность в противопожарном отношении транспортных средств (в том числе зерноуборочных комбайнов) к уборочным работам, а также зерноскладов перед их загрузкой должна быть проверена комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя объекта, с составлением соответствующих актов.